## Slide 1
Méthodologie de développement
du backend pypowsybl
Analyse pas à pas — Du prototype Grid2Op au backend pypowsybl natif
Expert_op4grid_recommender • Avril 2026

## Slide 2
2 / 11
Contexte & Motivation
AVANT — Architecture Grid2Op
grid2op
+ lightsim2grid
+ pypowsybl2grid (pont)
+ pypowsybl
3 dépendances intermédiaires
APRÈS — Backend natif
pypowsybl (direct)
API identique conservée
alphaDeesp toujours compatible
0 dépendance intermédiaire
→

## Slide 3
3 / 11
Stratégie : reproduction incrémentale de résultats
Chaque couche validée en reproduisant les résultats du backend Grid2Op existant
1
Simulation brute
Load flow, flux, rho
→ Grandeurs physiques identiques
2
Agent expert E2E
Graphe d'overflow, filtrage,
recommandations → Mêmes actions
3
Réseau réel RTE
Grille de test RTE avec topologie
nodale réelle → Validation terrain

## Slide 4
4 / 11
Les 6 phases de développement
1
NetworkManager
Accès réseau + variantes + load flow
2
TopologyManager
Pont avec conventions Grid2Op
3
Observation & Action
Interface compatible Grid2Op
4
ActionSpace
Parseur d'actions Grid2Op → closures
5
SimulationEnvironment
Point d'entrée unifié (= grid2op.make)
6
OverflowAnalysis
Remplacement alphaDeesp simulation

## Slide 5
5 / 11
Phase 1 — NetworkManager
La couche la plus basse : accès direct au réseau pypowsybl
Chargement réseau
XIIDM / CGMES ou réseau déjà chargé en mémoire
Gestion des variantes
Clone → Modifie → Load flow → Supprime
Remplace la mécanique Grid2Op pour les simulations what-if
Load flow AC/DC
Paramètres RTE par défaut
Fallback DC si AC diverge
Retry en mode "slow" si "fast" échoue
Caching dès le départ : mappings nom→indice en O(1), listes pré-calculées par poste, limites thermiques en arrays numpy

## Slide 6
6 / 11
Phase 3 — Observation & Action
Reproduction fidèle de l'API Grid2Op : PypowsyblObservation + PypowsyblAction
PypowsyblObservation
rho
— taux de charge des lignes
line_status, topo_vect
— état topologique
p_or, p_ex, theta_or, theta_ex
— flux et angles
simulate(action)
→ (obs, reward, done, info)
simulate() — flux d'exécution
1. Clone la variante courante
2. Applique l'action via closures
3. Exécute le load flow (fast mode)
4. Crée une nouvelle observation
5. Nettoie la variante temporaire

## Slide 7
7 / 11
Phase 4 — ActionSpace
Le parseur d'actions Grid2Op → closures pypowsybl
LineStatusAction
Déconnexion / reconnexion
de lignes
SwitchAction
Manipulation des switches pypowsybl
(disjoncteurs, coupleurs, sectionneurs)
BusAction
Changement de bus par élément
Merge/split via coupleurs COUPL/TRO
Optimisation clé
BusAction.apply() sépare les lignes/trafos en listes batch (à déconnecter vs reconnecter)
puis utilise des appels groupés net.update_lines() / net.update_2_windings_transformers()

## Slide 8
8 / 11
Phase 6 — OverflowAnalysis
La partie la plus complexe : remplacement d'alphaDeesp Grid2opSimulation
OverflowSimulator
Remplace le calcul PTDF
• Flux de base depuis l'observation
• Déconnexion batch des lignes
• Calcul des deltas de flux
• Traitement des swaps de direction
compute_flow_changes_and_rho()
→ Fusionne 2 passes en 1 seule
AlphaDeespAdapter
Pont vers alphaDeesp
Présente l'interface attendue par :
• OverFlowGraph
• Structured_Overload_
Distribution_Graph
Le même algorithme de graphe est
utilisé — seule la source de données
de flux change.

## Slide 9
9 / 11
Architecture en couches
SimulationEnvironment
Point d'entrée (remplace grid2op.make)
PypowsyblObservation
Vue état réseau, interface Grid2Op, simulate()
ActionSpace
LineStatus + Switch + Bus Actions
NetworkManager
Accès réseau + variantes + load flow + caching
pypowsybl.Network
Bibliothèque native
OverflowSimulator
+ AlphaDeespAdapter

## Slide 10
10 / 11
3 vagues d'optimisation
V1
Fonctionnel
Boucles Python
df.loc partout
Timers sur chaque étape
V2
Cache
Mappings nom → indice
Éléments par poste
Limites thermiques en numpy
V3
Vectorisation
pandas .reindex() / .map()
numpy vectorisé
Batch disconnect
Fusion de passes load flow
observation_timers.py = témoin fossile de la transition V1 → V2/V3

## Slide 11
Points clés à retenir
Développement couche par couche
Chaque couche validée indépendamment avant de passer à la suivante
Validation par reproduction
Les résultats Grid2Op servent de référence à chaque niveau
Backend interchangeable
Le même pipeline expert tourne avec les deux backends
Optimisation progressive
Fonctionnel d'abord, puis cache, puis vectorisation
Validation sur réseau réel
Testé sur des modèles de réseau RTE, pas seulement IEEE
11 / 11